РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область

ДУМА  ПЫШМИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

(  4 созыв, 19 заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

от  27 октября 2010 г.   №  168

р.п.Пышма

Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы»

В соответствии с подпунктом 14 пункта 3 статьи 24 Устава Пышминского городского округа, Федеральным Законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая решение комиссии по вопросам ценообразования и формирования тарифов в Пышминском городском округе (протокол №12 от 15.10.2010 г. о согласовании инвестиционных надбавок к тарифам предприятий)

Дума Пышминского городского округа РЕШИЛА:

1.Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» (прилагается).

2. Утвердить МУП ЖКХ «Черемышское» надбавку к цене (тарифу) на водоснабжение в размере:

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу, руб.куб.м | 0,76 | 1,12 | 1,2 | 1,25 | 1,32 | 1,43 | 1,56 | 1,59 | 1,59 | 1,60 |

3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Пышминские вести».

4.Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2011 г.

5.Контроль  исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Думы Пышминского городского округа по экономической политике, бюджету, финансам, налогам  (Реутов Ю.В.).

| Председатель Думы Пышминского городского округа _________________ В.С.Клещев | Глава Пышминского городского округа ________________ И.А.Чернышев |
| --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Пышминского городского округа

от «27» октября 2010 г. №  168

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское»

Пышминского городского округа

на 2010-2020 годы»

2010 г.

# Содержание

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	5

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	6

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	7

3.1. ВВЕДЕНИЕ	9

3.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15

3.3. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	16

3.4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	18

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ»	22

3.6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	48

3.7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.	55

3.8. контрольные показатели инвестиционной программы	61

3.9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ	61

3.10. ОЦЕНКА эффективности Инвестиционной программы	62

3.11. ОЦЕНКА возможных рискОВ при реализации инвестиционной программы	68

3.12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	70

ПРИЛОЖЕНИЕ	72

приложения 1-4. расчетные таблицы	73

приложение 5. производственная программа МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ» на услуги по водоснабжению на 2010 год	82

# ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ»

# ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2010-2020 ГОДЫ»

| 1 | Наименование инвестиционной программы | Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки | - Федеральный закон от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа до 2020 года; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное главой Пышминского городского округа |
| 3 | Заказчик – координатор Инвестиционной программы | Администрация Пышминского городского округа |
| 4 | Разработчики программы | - Администрация Пышминского городского округа; - МУП ЖКХ «Черемышское»; - ЗАО «Комэнергоресурс» |
| 5 | Источники финансирования инвестиционной программы | Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу холодного водоснабжения (далее – надбавка к тарифу), собственные средства предприятия (амортизационные отчисления), средства бюджетов всех уровней, прочие источники |
| 6 | Цель инвестиционной программы | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя в необходимом количестве |
| 7 | Задачи инвестиционной программы | - осуществление строительства, модернизации, повышения технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения с применением новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; - обеспечение возможности подключения объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания; - сокращение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании; - снижение нормативов потребления. |
| 8 | Сроки реализации | Период 2010-2020 гг. |
| 9 | Ожидаемые результаты | - Рациональное использование природных ресурсов; - Снижение потерь в сетях водопровода; - Снижение производственных затрат путём повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрение современных технологий |
| 10 | Контроль за исполнением программы | - Администрация Пышминского городского округа - Дума Пышминского городского округа |
| 11 | Внесение изменений в Программу | Не более 1 раза в год (основание – п.9, ст.14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса») |
| 12 | Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы | Ежегодно |
| 13 | Объемы инвестиций | 24,401 млн. руб. |

Целевые индикаторы Инвестиционной программы

| № п/п | Целевой индикатор, ед. измерения | Значение индикатора до реализации Инвестиционной программы | Значение индикатора после реализации Инвестиционной программы | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения |
| 1.1. | Аварийность системы водоснабжения, ед./км | 0,99 | 0,75 | -24,2% |
| 1.2. | Уровень потерь, % | 8,0 | 6,7 | -1,3% |
| 1.3. | Коэффициент потерь, куб. м/км | 0,26 | 0,22 | -15,4% |
| 1.4. | Износ системы водоснабжения, % | 85,0 | 49,3 | -42,0% |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 80,0 | 61,5 | -18,5% |
| 2. | Сбалансированность системы водоснабжения |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей, % | 39,7 | 61,2 | +21,5% |
| 2.2. | Обеспеченность потребления услуги водоснабжения приборами учета, % | 9 | 64 | +55% |
| 3. | Доступность услуги водоснабжения для потребителей |
| 3.1. | Доля расходов на оплату услуг водоснабжение в совокупном доходе населения, % | 0,52 | 0,38 | -0,14% |
| 4. | Эффективность деятельности МУП ЖКХ «Черемышское» |
| 4.1. | Рентабельность деятельности, % | 0,00 | 0,83 | +0,83% |
| 4.2. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/м3 | 1,72 | 0,95 | -44,8% |

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Время выполнения | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Мартынова | 2011 | 0,068 |
| 1.2 | Модернизация водопроводной сети в д. Мартынова, D = 63 мм, L = 367 п.м. | 2011-2012 | 0,560 |
| 1.3 | Обустройство зоны санитарной охраны скважины | 2010 | 0,182 |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Комарова | 2013 | 0,143 |
| 1.5 | Модернизация водопроводной сети в д. Комарова, D = 63 мм, L = 743 п.м. | 2014-2016 | 1,188 |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Боровлянское | 2015 | 0,080 |
| 1.7 | Модернизация водопроводной сети, с. Боровлянское, L = 304 п.м. | 2015-2017 | 0,487 |
| 1.8 | Проведение изыскательских работ для бурения скважины, разработка проектно-сметной документации, обустройство зоны санитарной охраны | 2017-2020 | 1,824 |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Родина | 2017 | 0,087 |
| 1.10 | Модернизация водопроводной сети в д. Родина, D = 89 мм, L = 453 п.м. | 2018-2020 | 0,725 |
| 1.11 | Обустройство зоны санитарной охраны скважины, д. Родина | 2011 | 0,271 |
| 1.12 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Тупицино | 2011 | 0,048 |
| 1.13 | Модернизация водопроводной сети в с. Тупицино, D = 89 мм, L = 250 п.м. | 2012-2014 | 0,400 |
| 1.14 | Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети в п. Первомайский | 2010 | 0,258 |
| 1.15 | Модернизация водонапорной башни Рожневского, с. Русаково | 2010-2011 | 0,631 |
| 1.16 | Приобретение экскаватора ЭО-2621 | 2020 | 1,800 |
| 1.17 | Строительство пунктов очистки (фильтрования) воды перед подачей в распределительную сеть, 9 скважин | 2012-2020 | 8,100 |
| 1.18 | Строительство водопроводной сети от новой скважины до с. Боровлянское, D = 110 мм, L = 2720 п.м. | 2017-2020 | 2,176 |
| 1.19 | Строительство водопроводной сети в п. Первомайский, L = 1340 п.м. | 2010-2012 | 2,144 |
| 1.20 | Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети, строительство водопроводной сети, с. Четкарино, L = 2018 мм | 2013-2017 | 3,229 |
|  | ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 24,401 |

# 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 3.1. ВВЕДЕНИЕ

Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны  и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Российская  Федерация  принадлежит к числу государств, наиболее обеспеченных водными ресурсами. Среднемноголетние возобновляемые водные ресурсы России составляют 10 процентов мирового речного стока (2 место в мире после Бразилии) и оцениваются в 4,3 тыс. куб. км в год. В целом по стране обеспеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. куб. м на человека в год.

Водные ресурсы Российской  Федерации  характеризуются   значительной неравномерностью распределения по территории страны. На освоенные районы европейской части страны, где сосредоточено более 70 процентов населения и производственного потенциала, приходится не более 10 процентов водных ресурсов.

Ресурсный потенциал подземных вод на территории Российской Федерации составляет почти 400 куб. км в год. Общее количество запасов подземных вод, пригодных для использования (питьевого и хозяйственно-бытового, производственно-технического водоснабжения, орошения земель и обводнения пастбищ), составляет около 34 куб. км в год.

В Российской Федерации функционирует водохозяйственный комплекс, который является одним из крупнейших в мире и включает более 30 тыс. водохранилищ и прудов общим объемом свыше 800 куб. км и полезным объемом 342 куб. км. Сеть каналов межбассейнового и внутрибассейнового перераспределения стока, водохозяйственных систем воднотранспортного назначения общей протяженностью более 3 тыс. км  позволяет осуществлять переброску стока в объеме до 17 куб. км в год.

Общий объем забора (изъятия) водных ресурсов  из  природных   водных объектов в Российской Федерации составляет 80 куб. км в год.

В экономике ежегодно используется около 62,5 куб. км воды.

В целях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, и ее водоресурсного обеспечения Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р), программы «Чистая вода» Свердловской области (постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП), Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг., подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в последней редакции Федерального закона от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ) и «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2020 года» МУ ОП «Рефтинское» разработало проект инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения МУ ОП  «Рефтинское» городского округа Рефтинский на 2010-2020 годы» (далее - Инвестиционная программа).

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р) определяет основные направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану  водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере и предполагает реализацию мероприятий в 2 этапа.

В рамках первого этапа (2009 - 2012 годы) обеспечивается создание условий для устойчивого развития водохозяйственного комплекса и предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

*совершенствование нормативной правовой базы в сфере использования и охраны водных объектов;

*совершенствование системы государственного управления водохозяйственным комплексом;

*создание надежных механизмов, обеспечивающих внедрение инновационных технологий по рациональному водопользованию, а также усиление охраны и улучшение качества вод в водных объектах.

На данном этапе будут реализованы в первоочередном порядке мероприятия по повышению защищенности населения от негативного воздействия вод, ликвидации накопленного экологического вреда и повышению водообеспеченности отдельных регионов Российской Федерации.

В рамках второго этапа (2013 - 2020 годы) приоритетными направлениями реализации настоящей Стратегии являются:

*модернизация водохозяйственного комплекса, обеспечивающая   снижение антропогенной нагрузки, достижение высокого уровня защищенности населения от негативного воздействия вод, в том числе  надежности  и   безопасности гидротехнических сооружений, рационализацию водопользования и снижение водоемкости экономики, включая строительство  и реконструкцию сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения, инфраструктуры водоподготовки и очистки сточных вод;

*опережающее  развитие научно-технической и технологической базы водохозяйственного комплекса, широкое внедрение разрабатываемых инновационных технологий;

*обеспечение водохозяйственного комплекса квалифицированными кадрами;

*определение  направлений  практической реализации конкурентных преимуществ российского водоресурсного потенциала на внешних рынках.

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года является основой для формирования государственной программы «Чистая вода». Разработка государственной программы «Чистая вода» осуществляется Минэкономразвития России в период 2009 - 2020 годы (План мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р) полномочия по реализации ее мероприятий, в том числе создание социально ориентированной бизнес-среды и конкурентного рынка услуг водоснабжения, строительство и реконструкция объектов сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения, совершенствование нормативной правовой базы области водоснабжения и водоотведения, гигиены воды возлагаются на Минрегион России, Минсельхоз России, Минздравсоцразвития России, федеральные органы исполнительной власти.

На территории Свердловской области полномочия по реализации мероприятий программы «Чистая вода» возлагаются на Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в том числе:

1) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, в случаях, когда предоставление таких субсидий предусмотрено федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными актами Правительства Российской Федерации;

2) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в части выполнения муниципальных программ развития систем водоснабжения и водоотведения.

Программа «Чистая вода» Свердловской области разработана в целях выполнения на территории Свердловской области Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», обеспечения ускоренных темпов развития коммунальных систем водоснабжения и водоотведения с привлечением для этого внебюджетных источников финансирования, а также средств федерального и областного бюджетов.

Основные понятия и определения Программы «Чистая вода» Свердловской области базируются на основании международного стандарта ISO 24510 и федерального законодательства.

Программа «Чистая вода» Свердловской области разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-Р, а также Постановлениями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N 8-1, ст. 1274) и от 01.10.2008 N 1043-ПП «О задачах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации основных положений Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» («Областная газета», 2008, 14 октября, N 330-331).

Программа «Чистая вода» Свердловской области базируется на положениях Водного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», иных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих водные отношения и вопросы безопасности воды, потребляемой населением.

Программа «Чистая вода» Свердловской области является основой для разработки соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

В ходе выполнения указанной Программы предполагается обеспечить достижение следующих показателей:

1) приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;

2) приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

3) обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека не более 150 - 180 литров в сутки;

4) приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;

5) обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до 10 процентов от общего водопотребления;

6) оптимизация экономических показателей работы водохозяйственных систем городов и населенных пунктов в Свердловской области при выполнении установленных санитарных и технических требований и ограничении стоимости воды в системах питьевого водоснабжения к 2020 году в пределах 50 рублей за один кубический метр (в ценах, сопоставимых на период действия Программы «Чистая вода» Свердловской области).

Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган городского округа с целью реализации Федерального закона от 30.12.04 г. № 210-ФЗ, а также вышеперечисленных нормативно-правовых документов Российской Федерации и Свердловской области.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавки к тарифу, за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления, прибыль), а также привлечение средств бюджетов всех уровней.

Установление надбавки к тарифу на услугу холодного водоснабжения необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоснабжения;

- полное возмещение затрат организации МУП ЖКХ «Черемышское», связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги водоснабжения после установления надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной программы разработан МУП ЖКХ «Черемышское» на основе технического задания.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы. Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной программы.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 24,401 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению, в части установленной надбавки к тарифу, средств бюджетов всех уровней, а также собственных средств предприятия (в т.ч. амортизационных отчислений, прибыли).

Источники финансирования МУП ЖКХ «Черемышское» были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги водоснабжения, а также с учетом достижения поставленных задач  в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.

Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики государства.

Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетического и транспортного комплекса.

Промышленные предприятия в большинстве городов являются градообразующими, что обусловило проживание большинства населения в особо загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части населения Свердловской области не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов.

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-Р, а также Постановлениями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N 8-1, ст. 1274) и от 01.10.2008 N 1043-ПП «О задачах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации основных положений Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» («Областная газета», 2008, 14 октября, N 330-331).

Программа базируется на положениях Водного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», иных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих водные отношения и вопросы безопасности воды, потребляемой населением.

Программа «Чистая вода» является основой для разработки соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

Численность населения, проживающего на территории Свердловской области, составляет более 4 млн. человек, из них 56 процентов пользуются питьевой водой из поверхностных источников водоснабжения, 38 процентов - из подземных источников водоснабжения и 6 процентов - из нецентрализованных источников водоснабжения.

На территории области эксплуатируется 1372 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных - 45.

Централизованное водоснабжение имеется во всех 47 городах области, а также в 26 рабочих поселках городского типа и 255 сельских населенных пунктах.

На централизованных хозяйственно-питьевых водопроводах функционируют 54 объекта водоподготовки. При этом в технологических процессах подготовки воды в основном используются традиционное оборудование и реагенты (сернокислый алюминий, полиакриламид, хлор для обеззараживания).

В области используется 2443 нецентрализованных источника водоснабжения, в основном в сельской местности, которыми пользуются более 260 тыс. человек.

В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной экологической ситуацией, а около 18 процентов ее территории подвержено деградации окружающей природной среды.

Вода поверхностных источников водоснабжения характеризуется повышенным содержанием гуминовых веществ, которые влияют на количество образовавшихся хлорорганических соединений, а также показатели цветности, мутности, содержание марганца.

Подземные воды характеризуются повышенным содержанием кремния, марганца, железа. В восточных районах области в воде подземных источников отмечаются повышенные уровни природного содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. На пяти территориях (Артемовский городской округ, Белоярский городской округ, городской округ Богданович, город Каменск-Уральский, муниципальное образование Красноуфимский округ) отмечаются повышенные уровни природного содержания в воде кальция и ее повышенная жесткость.

Кроме того, для вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора и йода.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нерешенные проблемы:

1) отсутствуют проекты организации зон санитарной охраны или не принимаются меры по выполнению режимных мероприятий на территории этих зон на более чем 60 процентах от общего количества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, составляет 13,3 процента от их числа, в том числе не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитарной охраны, - 12,8 процента;

2) поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения загрязнены ливневыми и паводковыми водами, а также неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами, в том числе поступающими с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

По данным мониторинга качества воды, в источниках централизованного водоснабжения доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическому составу составляет 26,1 процента от общего числа проб (по Российской Федерации 15,2 процента), а по микробиологическим показателям - 4,5 процента.

Не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям также 43,3 процента воды от общего объема воды, потребляемой из нецентрализованных источников водоснабжения, особенно в Асбестовском городском округе, муниципальном образовании Алапаевское, Невьянском городском округе, Нижнетуринском городском округе, Новолялинском городском округе, Туринском городском округе, Тавдинском городском округе, Талицком городском округе;

3) для водоподготовки в большинстве случаев применяются устаревшие неэффективные технологии и реагенты, которые не способны очистить воду от природных загрязняющих веществ и вирусных загрязнений. При этом зачастую мощности очистных сооружений недостаточны для пропуска всего объема забираемой из природных источников воды, а в ряде населенных пунктов сооружения водоподготовки отсутствуют;

4) по-прежнему острой остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. Так, 15,6 процента от общего числа проб питьевой воды в распределительных сетях не соответствуют требованиям санитарных правил. Основными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению области, являются хлорорганические соединения (хлороформ, 4-хлористый углерод), железо, марганец, остаточный алюминий.

Более половины водопроводов области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и тканях. Особенно неблагополучны в этом отношении городской округ Верхотурский, Ирбитское муниципальное образование, Ивдельский городской округ, Камышловский городской округ, Кировградский городской округ, Кушвинский городской округ, городской округ Красноуральск, город Нижний Тагил, Талицкий городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Байкаловский муниципальный район, Пышминский городской округ, Тугулымский городской округ.

Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических загрязнений являются практически все города, использующие для централизованного водоснабжения поверхностные водные объекты: города Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Ревда и другие. В результате воздействия хлорорганических соединений повышается риск развития онкологических заболеваний и поражений печени;

5) неэффективно эксплуатируются нецентрализованные источники водоснабжения, низкое качество воды которых обусловлено в основном слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнений с поверхности территорий и отсутствием требуемой зоны санитарной охраны.

В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще большую остроту, поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и развития отрасли во многих городах и населенных пунктах Свердловской области системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают деградировать и население не обеспечено питьевой водой в необходимом количестве.

Сегодня более 30 процентов городов и населенных пунктов области получают воду по графику.

Срочной модернизации или замены требуют более 35 процентов мощностей водопроводов и систем водоотведения.

Резкое нарастание уровня аварийности в системах водоснабжения и водоотведения, а также износ основных фондов свидетельствуют о том, что критическая точка уже пройдена.

Для нормализации ситуации ежегодно необходимо менять или ремонтировать 8 - 10 процентов сетей, в срочном порядке осуществлять развитие сооружений водоподготовки и очистки сточных вод в целях достижения требуемых современными нормативами параметров качества питьевой воды и недопущения загрязнения природных водных объектов.

Целью Программы «Чистая вода» является обеспечение населения Свердловской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами от городов и других населенных пунктов.

Одним из основных принципов реализации Программы является привлечение для реализации инвестиционных программ развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области всех источников финансирования, включая средства бюджетов всех уровней (федеральный, областной и местный).

Таким образом, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, основные направления решения которой предполагается предусмотреть в государственной программе «Чистая вода», а также в подпрограмме «Чистая вода» Свердловской области,  и непосредственно на территории Пышминского городского округа в инвестиционной программе «Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ «Черемышское» на 2010-2020 годы».

## 3.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ

## ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В границах Пышминского городского округа находится 45 населенных пунктов: р.п. Пышма; деревни Бунькова, Горушки, Духовая, Заречная, Катарач, Комарова, Кочевка, Лепихина, Мартынова, Медведева, Нагибина, Налимова, Пылаева, Речелга, Родина, Русакова, Савина, Салопаткина, Смирнова, Смородинка, Сыскова, Талица, Трубина, Устьянка, Фролы, Холкина, Юдина; поселки Ключевской, Крутоярский, Первомайский, Проселок, Южный, села Боровлянское, Красноярское, Печеркино, Пульниково, Тимохинское, Трифоново, Тупицыно, Черемыш, Чернышово, Четкарино, Чупино, Юрмытское.

Пышминский городской округ, расположен в юго-восточной части Свердловской области. Почти вся территория округа располагается в зоне лесов, сменяясь лесостепью лишь в его южной части. Главная водная артерия района – река Пышма с ее притоками (правые - реки Черная, Дерней, Речелга; левые– Аксариха, Юрмыч, Скакунка). По названию реки Пышма получили свое наименование Пыщминская слобода и современный округ.

Через муниципальное образование проходит железнодорожная магистраль «Москва – Владивосток», а с севера на восток автотрасса федерального значения Екатеринбург – Тюмень.

## 3.3. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ

## ПЫШМИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУП «Черемышское» производит обеспечение водой хозяйственно-питьевого назначения объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и жилого сектора путем забора воды из скважин, имеющихся на балансе.

Водозабор предприятия производится насосами ЭЦВ из скважин в водонапорные башни, а затем в водопроводные сети к потребителям.

Лимит водопотребления (водозабора) утвержден на 2009 г. 178,5 тыс. м3.

На балансе предприятия имеется 7 действующих скважин и 4 резервные скважины.

На балансе предприятия имеются водопроводные сети с 1961 по 1975 годы ввода в эксплуатацию. Их износ составляет от 85% до 100%.

| № скв. | Адрес скважины | Гглубина скважины, м | Эксплуатируемый водоносный горизонт, Мощность перекрывающих глинистых отложений | Результаты строительной откачки | Насос | Среднегодовой водоот- бор за 2001-2003 г. г. м3/сут | Расчетная потребность в воде м3/сут | Paмер 3COI Фактически Требуемый СанПиН 2.1.4.1110-02 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нет м | Дебит Дм3/с | Удельн. Дебит Дм3/с*м | марка | Глуби на загрузки, м |  |  |  |
| 7669 | П. Первомайский, 5,5 км на с-в, 0,5 км западнее д. Комарово | 87,0 | Нижнеэоценовый 65,0 | 12,0 | 4,0 | 0,17 | ЭЦВ6-10-110 | 60 | - | 78,68 | 30x35x30x35 R-30 |
| 7670 | Там же | 87,0 | Нижнеэоценовый 65,0 | -«- | -«- | -«- | ЭЦВб-10-110 | 66 | 79,45-80,0 | То же | 30x35x30x35 R-30 |
| 7061 | П. Первомайский, 2,5-3,0 км на с-в | 94,0 | Нижнеэоценовый 79 | 10 | 3,3 | 0,24 | ЭЦВ6-10- 80 | 66 | - | -«- | 20x20x35x30 R-30 |
| 7060 | П. Первомайский, 4,5 км на с-в, 2,5 км восточнее п. Ключевской | 90 | Нижнеэоценовый 64,0 | 9,0 | 2,0 | 0,17 | ЭЦВб-30-80 | 60 | - | -«- | Не огорожена, создать можно |
| 6798 | С. Боровлянское, 1,5 км западнее | 30,0 | Палеогеновый 6,0 - суглинок Q | 5,0 | 3,0 | 0,33 | ЭЦВ10-12-80 | 20 | 77,2-79,9 | 81,37 | 30x30x25x25 R-50 |
| 4389 | Д. Мартынова, 0,7 км южнее | 28,0 | Палеогеновый 5,0 - глины Q | 4,5 | 3,0 | 0,3 | ЭЦВ6-10-110 | 27 | 14,24-15,25 | 14,55 | 15x25x30x35 R-50 |

## 3.4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Численность населения, проживающего на территории Свердловской области, составляет более 4 млн. человек, из них 56 процентов пользуются питьевой водой из поверхностных источников водоснабжения, 38 процентов - из подземных источников водоснабжения и 6 процентов - из нецентрализованных источников водоснабжения.

На территории области эксплуатируется 1372 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных - 45.

Централизованное водоснабжение имеется во всех 47 городах области, а также в 26 рабочих поселках городского типа и 255 сельских населенных пунктах.

На централизованных хозяйственно-питьевых водопроводах функционируют 54 объекта водоподготовки. При этом в технологических процессах подготовки воды в основном используются традиционное оборудование и реагенты (сернокислый алюминий, полиакриламид, хлор для обеззараживания).

В области используется 2443 нецентрализованных источника водоснабжения, в основном в сельской местности, которыми пользуются более 260 тыс. человек.

В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной экологической ситуацией, а около 18 процентов ее территории подвержено деградации окружающей природной среды.

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического развития темпов развития страны в ходе реализации основных положений Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Программы «Чистая вода» Свердловской области, инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» предстоит обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными из которых являются:

- нерациональное использование водных ресурсов;

- наличие в дефицита водных ресурсов;

- несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной частью населения, гигиеническим нормативам, а также ограниченный уровень доступа населения к централизованным системам водоснабжения;

- отсутствие проектов организации зон санитарной охраны;

- поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения загрязнены ливневыми и паводковыми водами, а также неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами, в том числе поступающими с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- устаревшие неэффективные технологии и реагенты;

- вторичное загрязнение питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей.

Нерациональное использование водных ресурсов

Основными факторами нерационального использования водных ресурсов являются:

- применение устаревших водоемких производственных технологий;

- высокий уровень потерь воды при транспортировке;

- недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета;

- отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.

Проблемами использования подземных вод являются:

*низкая степень освоения запасов подземных вод (в среднем по стране не превышает 33 процента);

*неиспользование около половины числящихся на государственном   учете разведанных и оцененных месторождений пресных подземных вод;

*добыча значительной доли подземных вод на участках недр, не имеющих утвержденных запасов подземных вод;

*истощение месторождений подземных вод вследствие нарушений режима их использования, а также бесконтрольной добычи на нераспределенном фонде недр.

Сокращение потерь воды в водопроводящих элементах водохозяйственных систем жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса требует реконструкции и модернизации систем водоподачи, восстановления и устройства облицовки каналов, реконструкции оросительных сетей, внедрения современных водосберегающих технологий и оборудования.

Дефицит водных ресурсов

Возникновение дефицита обусловлено следующими причинами:

*неравномерность распределения водных ресурсов по территории Российской Федерации;

*ограниченность регулирующих возможностей водохранилищ для удовлетворения ресурсной потребности населения, промышленности, сельского хозяйства, рыбного хозяйства, внутреннего водного транспорта;

*недостаточная комплексность использования водных ресурсов на отдельных водохозяйственных участках.

Устранение дефицита водных ресурсов предполагается  осуществить на основе проектных решений, основанных на параметрах водопользования, установленных схемами комплексного использования и охраны водных объектов и водохозяйственными балансами.

Необходимыми мероприятиями являются строительство и реконструкция гидроузлов для создания дополнительных регулирующих емкостей водохранилищ и увеличения водоотдачи, реконструкция водохозяйственных систем, проведение поисковых работ, постановка на государственный учет и вовлечение в хозяйственный оборот запасов пресных подземных вод, строительство групповых водопроводов и другие меры по развитию водохозяйственного  комплекса.

Отсутствие проектов организации зон санитарной охраны

На территории Свердловской области отсутствуют проектов организации зон санитарной охраны или не принимаются меры по выполнению режимных мероприятий на территории этих зон на более чем 60 процентах от общего количества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, составляет 13,3 процента от их числа, в том числе не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитарной охраны, - 12,8 процента;

Загрязнения поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения ливневыми и паводковыми водами

По данным мониторинга качества воды, в источниках централизованного водоснабжения доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическому составу составляет 26,1 процента от общего числа проб (по Российской Федерации 15,2 процента), а по микробиологическим показателям - 4,5 процента.

Не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям также 43,3 процента воды от общего объема воды, потребляемой из нецентрализованных источников водоснабжения.

Устаревшие неэффективные технологии и реагенты

Для водоподготовки в большинстве случаев применяются устаревшие неэффективные технологии и реагенты, которые не способны очистить воду от природных загрязняющих веществ и вирусных загрязнений. При этом зачастую мощности очистных сооружений недостаточны для пропуска всего объема забираемой из природных источников воды, а в ряде населенных пунктов сооружения водоподготовки отсутствуют.

Вторичное загрязнение питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей

Острой остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. Так, 15,6 процента от общего числа проб питьевой воды в распределительных сетях не соответствуют требованиям санитарных правил. Основными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению области, являются хлорорганические соединения (хлороформ, 4-хлористый углерод), железо, марганец, остаточный алюминий.

Более половины водопроводов Свердловской области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и тканях. Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических загрязнений являются практически все города, использующие для централизованного водоснабжения поверхностные водные объекты. В результате воздействия хлорорганических соединений повышается риск развития онкологических заболеваний и поражений печени.

Несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной частью населения, гигиеническим нормативам

Услугами централизованного водоснабжения в Российской Федерации пользуются около 109 млн. человек, или до 75 процентов общей численности населения страны. В крупных и средних городах услугами централизованного водоснабжения пользуется почти все население, в малых городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах этот показатель не превышает 60 процентов. По уровню доступа населения к системам централизованного водоснабжения Российская Федерация уступает развитым странам, в которых этот показатель составляет 90 - 95 процентов и более.

Из общего объема воды, подаваемой в централизованные системы водоснабжения населенных пунктов, через системы водоподготовки пропускается не более 59 процентов, в сельских населенных пунктах этот показатель не превышает 20 процентов. Около 27 процентов водозаборов из поверхностных источников водоснабжения не имеют необходимого комплекса очистных сооружений, в том числе 16 процентов не оснащены обеззараживающими установками.

Каждый второй житель Российской Федерации вынужден использовать для питьевых целей воду, не соответствующую по ряду показателей установленным нормативам, почти треть населения страны пользуется источниками водоснабжения без соответствующей водоподготовки, население ряда регионов страдает от недостатка питьевой воды и отсутствия связанных с этим надлежащих санитарно-бытовых условий проживания.

Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетического и транспортного комплекса.

Промышленные предприятия в большинстве городов являются градообразующими, что обусловило проживание большинства населения в особо загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части населения Свердловской области не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием Пышминского городского округа.

В настоящее время в целом деятельность предприятий, предоставляющих коммунальные услуги на территории Пышминского городского округа, характеризуется невысоким качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Требования потребителей к качеству питьевой воды возрастают с каждым годом. Требуется внедрение более совершенных технологий по очистке воды.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Кроме этого, планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к системе водоснабжения уже существующих построек. В этой связи мероприятия, намеченные данной Инвестиционной программой, позволят увеличить объем оказываемых услуг, как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

Настоящая Инвестиционная программа предусматривает рост объемов полезного отпуска продукции (услуг) и улучшение качества продукции.

Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет сокращения количества аварий на сетях водопровода, а также сокращения потерь воды, связанных с ее транспортировкой.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.

## 3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

## «ЧЕРЕМЫШСКОЕ»

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское» создано в соответствии с постановлением главы МО «Пышминский район» №252 от 19 июля 2004 г.

Основной целью деятельности МУП ЖКХ «Черемышское» являются выполнение работ и оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, получение прибыли и обеспечение производственного и социального развития предприятия.

Основными видами деятельности МУП ЖКХ «Черемышское» являются:

- содержание и техническое обслуживание жилищного фонда в сельских населенных пунктах. Текущий ремонт жилфонда;

- производство и передача тепловой энергии для отопления муниципального, ведомственного и частного жилищного фонда, муниципальных бюджетных учреждений, а также прочих потребителей;

- подъем и подача потребителям воды;

- вывоз жидких бытовых отходов;

- торгово-закупочная деятельность;

- посреднические услуги;

- электромонтажные работы;

- иная деятельность, не запрещенная законом и соответствующая основным целям деятельности предприятия.

3.5.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.

Основная цель анализа финансового состояния – получение небольшого числа ключевых, т.е. наиболее информативных показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

Основные задачи анализа:

- Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

- Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.

- Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия.

Для оценки финансового состояния предприятия, его устойчивости используется целая система показателей, характеризующих:

а) наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его использования;

б) оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую независимость и степень финансового риска;

в) оптимальность структуры активов предприятия и степень производственного риска;

г) оптимальность структуры источников формирования оборотных активов;

д) платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия;

е) риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования;

ж) запас его финансовой устойчивости.

Главное место в системе экономических показателей организации занимают показатели финансовых результатов: прибыли и рентабельности. Деятельность любой организации связана с привлечением необходимых ресурсов, использованием их в производственном процессе, продажей производственных товаров (работ, услуг) и с получением финансовых результатов, В связи с этим особую значимость приобретает анализ процесса формирования финансовых результатов.

Основной целью анализа финансовых результатов является выявление факторов, вызывающих уменьшение финансовых результатов, т.е. снижение прибыли и рентабельности.

Основным источником информации для проведения финансового состояния предприятия служит финансовая отчетность. Финансовая отчетность представляет собой формы, показатели и пояснительные материалы к ним, в которых отражаются результаты хозяйственной деятельности. Она составляется на основе документально подтвержденных и выверенных записей на счетах бухгалтерского учета.

Основой бухгалтерской отчетности предприятия является бухгалтерский баланс. Он позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.

Исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия удобно при помощи сравнительного аналитического баланса, в который включены основные агрегированные показатели бухгалтерского баланса.

Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния предприятия, что позволяет упростить работу по проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых показателей деятельности предприятия.

Аналитический баланс можно получить из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры: динамики и структурной динамики.

Анализируя данные статей аналитического баланса, можно, прежде всего, установить, какие изменения произошли в составе средств и их источников, основных групп этих средств, а также получить ответы на ряд вопросов, имеющих важное значение для целей оперативного управления предприятием.

Важнейшие характеристики финансового состояния МУП ЖКХ «Черемышское» представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Отражение в балансе | На 01.01.07, тыс. руб. | На 01.01.08, тыс. руб. | ∆, тыс.руб. | На 01.01.09, тыс. руб. | ∆, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость имущества | стр.300 | 6 263,00 | 7 210,00 | 947,00 | 9 420,00 | 2 210,00 |
| 2 | Величина внеоборотных активов | стр.190 | 189,00 | 136,00 | -53,00 | 216,00 | 80,00 |
| 3 | Величина оборотных активов | стр.290 | 6 074,00 | 7 074,00 | 1 000,00 | 9 204,00 | 2 130,00 |
| 4 | Материальные оборотные активы | стр.210 | 1 366,00 | 1 065,00 | -301,00 | 4 139,00 | 3 074,00 |
| 5 | Свободные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | стр. (250+260) | 940,00 | 813,00 | -127,00 | 874,00 | 61,00 |
| 6 | Дебиторская задолженность | стр.(230+240) | 2 874,00 | 4 461,00 | 1 587,00 | 3 683,00 | -778,00 |
| 7 | Величина собственных средств предприятия | стр. (490+640 +650) | -6 481,00 | -9 912,00 | -3 431,00 | -3 860,00 | 6 052,00 |
| 8 | Величина заемных средств предприятия | стр. (590+690-640 -650) | 12 744,00 | 17 122,00 | 4 378,00 | 13 280,00 | -3 842,00 |
| 9 | Собственный оборотный капитал | стр.(490+590+640+650-190) | -6 670,00 | -10 048,00 | -3 378,00 | -4 076,00 | 5 972,00 |
| 10 | Кредиторская задолженность | стр. 620 | 9 766,00 | 14 343,00 | 4 577,00 | 10 724,00 | -3 619,00 |

# Анализ структуры активов

# Актив баланса позволяет дать оценку имущества, находящегося в распоряжении предприятия. А также выделить в составе имущества оборотные (мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) средства.

Для общей характеристики имущества анализируется его структура (Таблица 2, Рисунки 1-3).

Общая сумма активов предприятия на 1 января 2009 г. составила 9 420 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом 2008 года на 2 210 тыс. рублей (или на 30,65%).

В общей величине активов предприятия наибольший удельный вес занимают оборотные активы (97,71%). За 2008 год стоимость мобильных оборотных средств заметно увеличилась – на 2 130 тыс. рублей (на 30,11%) и на 1 января 2009 г. составила 9 204 тыс. рублей. Внеоборотные активы занимают 2,29% в общей величине активов и на 1 января 2009 г. их стоимость составила 216 тыс. рублей.

Таблица 2

Аналитическая характеристика имущества

| Актив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Внеоборотные активы | 189,00 | 3,02 | 136,00 | 1,89 | -53,00 | -28,04 | 216,00 | 2,29 | 80,00 | 58,82 |
| Основные средства | 189,00 | 3,02 | 136,00 | 1,89 | -53,00 | -28,04 | 216,00 | 2,29 | 80,00 | 58,82 |
| Оборотные активы | 6 074,00 | 96,98 | 7 074,00 | 98,11 | 1 000,00 | 16,46 | 9 204,00 | 97,71 | 2 130,00 | 30,11 |
| Запасы | 1 366,00 | 21,81 | 1 065,00 | 14,77 | -301,00 | -22,04 | 4 139,00 | 43,94 | 3 074,00 | 288,64 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 374,00 | 5,97 | 259,00 | 3,59 | -115,00 | -30,75 | 0,00 | 0,00 | -259,00 | -100,00 |
| Дебиторская задолженность | 2 874,00 | 45,89 | 4 461,00 | 61,87 | 1 587,00 | 55,22 | 3 683,00 | 39,10 | -778,00 | -17,44 |
| Денежные средства | 940,00 | 15,01 | 813,00 | 11,28 | -127,00 | -13,51 | 874,00 | 9,28 | 61,00 | 7,50 |
| Прочие оборотные активы | 520,00 | 8,30 | 476,00 | 6,60 | -44,00 | -8,46 | 508,00 | 5,39 | 32,00 | 6,72 |
| Стоимость имущества организации | 6 263,00 | 100,00 | 7 210,00 | 100,00 | 947,00 | 15,12 | 9 420,00 | 100,00 | 2 210,00 | 30,65 |

Рис.1 Оценка имущества предприятия

Рис.2 Структура имущества предприятия в 2007 г.

Рис.3 Структура имущества предприятия в 2008 г.

Наиболее детально изучаются оборотные (мобильные) активы, поскольку именно их состояние и структура определяют финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия и его производственные возможности.

Анализ оборотных активов

В состав оборотных активов предприятия входят: производственные запасы и затраты, средства в расчетах (долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженности), денежные средства и прочие активы. Состав и структура оборотных средств определяются особенностями отрасли, к которой принадлежит предприятие.

Для общей характеристики оборотных (мобильных) активов рассмотрим их структуру в динамике (Таблица 3 и Рисунки 4-6).

Общая величина оборотных средств предприятия на 1 января               2009 года составила  9 204 тыс. рублей, что на 2 130 тыс. рублей  больше по сравнению с началом 2008 года (или на 30,11%).

Наибольшую долю в структуре оборотных средств занимают материальные запасы. На 1 января 2009 года величина материальных запасов составила 4 126 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 3 080  тыс. рублей (почти в четыре раза).

Краткосрочная дебиторская задолженность занимают второе место в общей величине оборотных средств предприятия. По состоянию на 1 января 2008 года ее величина составила 4 461 тыс. рублей, а по состоянию на 1 января 2009 года - 3 683 тыс. рублей. Сокращение размера данной задолженности является положительным моментом. Так, за 2008 год величина дебиторской задолженности сократилась на 778 тыс. рублей (на 17,44%).

Наиболее ликвидная часть оборотных активов – денежные средства – занимает удельный вес в размере 11,49% на 1 января 2008 года и 9,5% на 1 января 2009 года.

Таблица 3

Состав и структура оборотных средств

| Актив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Запасы | 1 366,00 | 22,49 | 1 065,00 | 15,06 | -301,00 | -22,04 | 4 139,00 | 44,97 | 3 074,00 | 288,64 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1 359,00 | 22,37 | 1 046,00 | 14,79 | -313,00 | -23,03 | 4 126,00 | 44,83 | 3 080,00 | 294,46 |
| расходы будущих периодов | 7,00 | 0,12 | 19,00 | 0,27 | 12,00 | 171,43 | 13,00 | 0,14 | -6,00 | -31,58 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 374,00 | 6,16 | 259,00 | 3,66 | -115,00 | -30,75 | 0,00 | 0,00 | -259,00 | -100,00 |
| Дебиторская задолженность | 2 874,00 | 47,32 | 4 461,00 | 63,06 | 1 587,00 | 55,22 | 3 683,00 | 40,02 | -778,00 | -17,44 |
| Денежные средства | 940,00 | 15,48 | 813,00 | 11,49 | -127,00 | -13,51 | 874,00 | 9,50 | 61,00 | 7,50 |
| Прочие оборотные активы | 520,00 | 8,55 | 476,00 | 6,73 | -44,00 | -8,46 | 508,00 | 5,51 | 32,00 | 6,72 |
| Итого оборотных активов | 6 074,00 | 100,00 | 7 074,00 | 100,00 | 1 000,00 | 16,46 | 9 204,00 | 100,00 | 2 130,00 | 30,11 |

Рис.4 Оценка оборотных средств

Рис.5 Структура оборотных средств в 2007 г.

Рис.6 Структура оборотных средств в 2008 г.

Анализ использования оборотных средств

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период (коэффициент оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент загрузки).

Таблица 4

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2007-2008 гг.

| № п/п | Показатели | 2007 г. | 2008 г. | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсол. | % |
| 1 | Средняя стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб. | 1 215,50 | 2 602,00 | 1 386,50 | 114,07 |
| 2 | Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб. | 3 667,50 | 4 072,00 | 404,50 | 11,03 |
| 3 | Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. | 6 574,00 | 8 139,00 | 1 565,00 | 23,81 |
| 4 | Выручка от реализации без НДС и акцизов, тыс. руб. | 20 479,00 | 21 869,00 | 1 390,00 | 6,79 |
|  | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств | 16,85 | 8,40 | -8,45 | -50,12 |
| 6 | Длительность одного оборота материальных оборотных средств, дн. | 22 | 43 | 21 | 100,46 |
| 7 | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 5,58 | 5,37 | -0,21 | -3,82 |
| 8 | Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дн. | 65 | 68 | 3 | 3,97 |
| 9 | Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | 3,12 | 2,69 | -0,43 | -13,75 |
| 10 | Длительность одного оборота оборотных средств, дн | 117 | 136 | 19 | 15,94 |
| 11 | Однодневный оборот | 56,11 | 59,92 | 3,81 | 6,79 |
| 12 | Коэффициент загрузки оборотных средств | 0,32 | 0,37 | 0,05 | 15,94 |

Данные таблицы показывают, что среднее время пребывания оборотных активов (оборотных средств) в процессе кругооборота увеличилось со 117 дней в 2007 году до 136 дней в 2008 году. Соответственно количество оборотов в году сократилось и составило 2,7 оборота.

Также увеличилось и время одного оборота материальных оборотных средств -  на 21 день по сравнению с 2007 годом и составило 43 дня. Время одного оборота дебиторской задолженности увеличилось на 3 дня и составило 68 дней. Это говорит о том, что погашение дебиторской задолженности замедлилось.

Изменение длительности оборота оборотных средств представлено на Рисунке 7.

Рис.7 Изменение времени оборота оборотных средств

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных средств характеризуется высвобождением или закреплением (привлечением) оборотных средств.

Э = (136 - 117) * 59,92 =  1 139 тыс. рублей

В нашем случае экономический эффект показал, что за 2008 год произошло замедление оборачиваемости капитала. Это привело к дополнительному привлечению оборотных средств на сумму 1 139 тыс. рублей.

Анализ пассива баланса

В пассиве баланса отражаются источники средств, которые направляются на приобретение и формирование актива баланса, т.е. имущества предприятия. Они подразделяются на собственные и заемные.

Состав и структура источников средств представлена в Таблице 5 и на Рисунке 8.

Данные таблицы показывают, что за 2008 год общая величина источников увеличилась на 2 210 тыс. рублей (или на 30,65%). И составила на 1 января 2009 г. 9 420 тыс. рублей.

Такое увеличение объясняется, прежде всего, снижением величины непокрытого убытка. Так, на начало 2009 года общая величина непокрытого убытка снизилась на 60,27% и составила на 01.01.2009 г. -3 989  тыс. рублей.

Таблица показывает, что заемный капитал предприятия является единственным источником формирования его активов и компенсирует нехватку собственного капитала. Общая величина заемного капитала предприятия за 2008 год снизилась на 3 842 тыс. рублей (или на 22,44%) и на 1 января 2009 года составила 13 280 тыс. рублей.

Рис. 8 Оценка пассива баланса

Таблица 5

Состав и структура пассива баланса

| Пассив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  |
| Собственный капитал | -6 481,00 | -9 912,00 | -3 431,00 | 52,94 | -3 860,00 | 6 052,00 | -61,06 |
| Уставный капитал | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Добавочный капитал | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -6 610,00 | -10 041,00 | -3 431,00 | 51,91 | -3 989,00 | 6 052,00 | -60,27 |
| Заемный капитал | 12 744,00 | 17 122,00 | 4 378,00 | 34,35 | 13 280,00 | -3 842,00 | -22,44 |
| Займы и кредиты | 2 894,00 | 2 694,00 | -200,00 | -6,91 | 2 553,00 | -141,00 | -5,23 |
| Кредиторская задолженность | 9 766,00 | 14 343,00 | 4 577,00 | 46,87 | 10 724,00 | -3 619,00 | -25,23 |
| Прочие обязательства | 84,00 | 85,00 | 1,00 | 1,19 | 3,00 | -82,00 | -96,47 |
| Всего источников средств | 6 263,00 | 7 210,00 | 947,00 | 15,12 | 9 420,00 | 2 210,00 | 30,65 |

Наибольший удельный вес в структуре заемного капитала занимает кредиторская задолженность, структура которой представлена в Таблице 6 и на Рисунках 9-11.

Рис.9 Оценка кредиторской задолженности

Таблица 6

Состав и структура кредиторской задолженности

| Показатели | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| поставщики и подрядчики | 9 115,00 | 93,33 | 13 257,00 | 92,43 | 4 142,00 | 45,44 | 10 212,00 | 95,23 | -3 045,00 | -22,97 |
| задолженность перед персоналом организации | 460,00 | 4,71 | 550,00 | 3,83 | 90,00 | 19,57 | 311,00 | 2,90 | -239,00 | -43,45 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 76,00 | 0,78 | 96,00 | 0,67 | 20,00 | 26,32 | 96,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| задолженность по налогам и сборам | 115,00 | 1,18 | 440,00 | 3,07 | 325,00 | 282,61 | 105,00 | 0,98 | -335,00 | -76,14 |
| Всего кредиторская задолженность | 9 766,00 | 100,00 | 14 343,00 | 100,00 | 4 577,00 | 46,87 | 10 724,00 | 100,00 | -3 619,00 | -25,23 |

Рис. 10 Структура кредиторской задолженности в 2007 г.

Рис. 11 Структура кредиторской задолженности в 2008 г.

Проанализировав изменения в составе и структуре кредиторской задолженности, можно отметить, что существенное изменение за 2008 год произошло по статьям «Поставщики и подрядчики» и «Задолженность по налогам и сборам». Так, за 2008 год по статье «Поставщики и подрядчики» общая величина задолженности снизилась по сравнению с началом года на   3 045 тыс. рублей (или на 22,97%), по статье «Задолженность по налогам и сборам» общая величина кредиторской задолженности снизилась на 335 тыс. рублей (или на 76,14%).

Если сравнить имеющиеся на 1 января 2009 года у предприятия дебиторскую и кредиторскую задолженности, то можно отметить, что даже в случае погашения дебиторами своих обязательств, предприятие данными средствами может покрыть только треть своих долгов.

ДЗ = 3 683 тыс. рублей; КЗ = 10 724 тыс. рублей; ДЗ < КЗ (разница составляет 7 041 тыс. рублей).

Анализ собственного оборотного капитала

Рассматривая собственный капитал, следует иметь в виду, что одна его часть вложена в основные фонды и другие иммобилизованные активы, а другая часть вкладывается в оборотные производственные фонды и фонды обращения.

Поскольку большое значение для устойчивости финансового положения имеет наличие собственных оборотных средств и их изменение, целесообразно изучить образующие его факторы (Таблица 7).

Данные Таблицы 7 показывают: нехватка собственного оборотного капитала предприятия за период 2007-2008 гг. сократилась на 59,43% и по состоянию на  1 января 2009 года составила  -4 076 тыс. рублей. Это говорит о том, что предприятие нуждается в дополнительных средствах для пополнения запасов оборотных средств, поскольку собственных средств не достаточно.

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что сокращение отрицательной величины стоимости собственных оборотных средств в 2008 году произошло в основном за счет снижения величины непокрытого убытка.

Таким образом, можно говорить, что данное предприятие не обеспечено источниками формирования мобильных оборотных фондов, но наблюдается положительная динамика в сокращении отрицательной величины стоимости собственных оборотных средств и величины непокрытого убытка.

Таблица 7

Расчет собственных оборотных средств

| Показатели | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  |
| Собственный капитал | -6 481,00 | -9 912,00 | -3 431,00 | 52,94 | -3 860,00 | 6 052,00 | -61,06 |
| Уставный капитал | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Добавочный капитал | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -6 610,00 | -10 041,00 | -3 431,00 | 51,91 | -3 989,00 | 6 052,00 | -60,27 |
| Долгосрочные обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краткосрочные обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внеоборотные активы | 189,00 | 136,00 | -53,00 | -28,04 | 216,00 | 80,00 | 58,82 |
| Основные средства | 189,00 | 136,00 | -53,00 | -28,04 | 216,00 | 80,00 | 58,82 |
| Собственные оборотные средства | -6 670,00 | -10 048,00 | -3 378,00 | 50,64 | -4 076,00 | 5 972,00 | -59,43 |

# Оценка финансовой устойчивости

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, рассчитываются следующие показатели финансовой устойчивости предприятия:

1.Коэффициент финансовой независимости (автономии) предприятия (рекомендуемое значение данного коэффициента –  ( 0,5).

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (рекомендуемое значение данного коэффициента –  ≥ 0,3).

3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (рекомендуемое значение данного показателя – ≥ 1,5).

Расчетные значения вышеперечисленных коэффициентов приведены в Таблице 8.

Показатели финансовой устойчивости

Таблица 8

| Наименование показателя | Норма-тивное значение | На 01.01.07 | На 01.01.08 | На 01.01.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Коэффициент финансовой независимости (К1) | ( 0,5 | -1,03 | -1,37 | -0,41 |
| 2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2) | ( 0,3 | -1,10 | -1,42 | -0,44 |
| 3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К3) | ( 1,5 | 0,48 | 0,41 | 0,69 |

Исходя из Таблицы 8 видно, что все расчетные значения  вышеприведенных коэффициентов находятся вне области нормативных (рекомендуемых) значений.

Так, коэффициент финансовой независимости на 1 января 2009 года составляет -0,41, тогда как рекомендуемое значение находится в пределах больше 0,5. Это означает, что данное предприятие имеет финансовые затруднения.

Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами по рассматриваемым периодам ниже рекомендуемого, что говорит о том, что собственных оборотных средств предприятию не хватает.

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами показывает, насколько предприятие может покрыть своими оборотными средствами текущие обязательства. Значения данного коэффициента также ниже нормативного.

Необходимо отметить положительную тенденцию в изменении расчетных значений вышеприведенных коэффициентов за 2008 год в сторону нормативных показателей.

## Оценка платежеспособности предприятия

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики  ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие соотношения:

А1 ( П1;

А2 ( П2;

А3 ( П3;

А4 ( П4.

Исходные данные для анализа ликвидности

Таблица 9

| № п/п | Показатель | Отражение в балансе | На 01.01.07, тыс. руб. | На 01.01.08, тыс. руб. | На 01.01.09, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актив: |  |  |  |  |
|  | А1 | стр. 250 + стр. 260 | 940,00 | 813,00 | 874,00 |
|  | А2 | стр. 215 + стр.240 + стр.270 | 3 394,00 | 4 937,00 | 4 191,00 |
|  | А3 | стр. 210 + стр.220 – стр.215 – стр.216 + стр. 135 + стр.140 | 1 733,00 | 1 305,00 | 4 126,00 |
|  | А4 | стр.190 – стр.135 – стр. 140 + стр.216 + стр.230 | 196,00 | 155,00 | 229,00 |
| 2 | Пассив: |  |  |  |  |
|  | П1 | стр. 620 + стр. 660 | 9 850,00 | 14 428,00 | 10 727,00 |
|  | П2 | стр. 610 | 2 894,00 | 2 694,00 | 2 553,00 |
|  | П3 | стр. 590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | П4 | стр. 490 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 | -6 481,00 | -9 912,00 | -3 860,00 |

Соотношение активов и пассивов

Таблица 10

| На 01.01.2007 г. | На 01.01.2008 г. | На 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- |
| А1 < П1 | А1 < П1 | А1 < П1 |
| А2 > П2 | А2 > П2 | А2 > П2 |
| А3 > П3 | А3 > П3 | А3 > П3 |
| А4 > П4 | А4 > П4 | А4 > П4 |

Данные Таблицы 10 показывают, что и на начало, и на конец 2008 года  не выполняется два соотношения – А1 < П1 и А4 > П4. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным, и соответственно его платежеспособность является нарушенной.

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при помощи следующих финансовых коэффициентов:

1.Коэффициент абсолютной ликвидности (рекомендуемое              значение - (0,2):

На 01.01.2007 года: К абс.ликв. = 0,095

На 01.01.2008 года: К абс.ликв. = 0,056

На 01.01.2009 года: К абс.ликв. = 0,081

Расчеты показывают, что и на начало и на конец рассматриваемого периода значения коэффициента абсолютной ликвидности ниже нормативного значения. Это означает, что предприятие в состоянии покрыть лишь незначительную долю краткосрочных обязательств за счет своих денежных средств.

2.Промежуточный коэффициент покрытия (критической ликвидности) (рекомендуемое значение - ( 0,7):

На 01.01.2007 года: К покр. = 0,340

На 01.01.2008 года: К покр. = 0,335

На 01.01.2009 года: К покр. = 0,381

Значение промежуточного коэффициента покрытия свидетельствует о том, что за счет дебиторской задолженности, в случае ее выплаты, данное предприятие не сможет погасить кредиторскую задолженность.

3.Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение – ( 2):

На 01.01.2007 года: К тек. ликв. = 0,476

На 01.01.2008 года: К тек. ликв. = 0,412

На 01.01.2009 года: К тек. ликв. = 0,692

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 января 2009 года составил 0,692, при его значении на начало 2008 года 0,412. Это означает, что предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами, но в 2008 году наблюдается положительная динамика в изменении значения коэффициента в сторону нормативного показателя.

Таким образом, приведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

За отчетный год произошли изменения в структуре капитала предприятия. Общая величина имущества выросла на 30,65% за счет увеличения доли оборотных активов и снижения доли дебиторской задолженности.

Значительное увеличение доли оборотных средств в структуре активов является положительным моментом, однако в основном этот прирост вызван увеличением стоимости материальных запасов.

Характеризуя деловую активность предприятия, необходимо отметить  некоторую негативную тенденцию в изменении такого показателя, как оборачиваемость капитала. За 2008 год произошло замедление оборачиваемости капитала, что обусловило привлечение дополнительных средств в оборот.

Оценивая собственный оборотный капитал, можно сделать вывод, что предприятие нуждается в дополнительных средствах для пополнения запасов оборотных средств, поскольку собственного капитала не достаточно и предприятие финансово зависимо от внешних кредиторов. К концу 2008 года величина собственного оборотного капитала имеет отрицательное значение, но по сравнению с началом года значение существенно сократилось за счет снижения величины непокрытого убытка.

Показатели финансовой устойчивости предприятия ниже нормативных значений. Однако необходимо отметить положительную тенденцию в постепенном изменении расчетных значений коэффициентов финансовой устойчивости в сторону нормативных показателей.

Положительная динамика наблюдается в изменении показателей ликвидности баланса, хотя значения данных коэффициентов также не соответствуют нормативам. 64

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что финансовое состояние анализируемого предприятия является относительно устойчивым.

Однако предприятие остро нуждается в осуществлении мероприятий  предусмотренных данной Инвестиционной программой, что позволит улучшить основные показатели его деятельности.

3.5.2 Анализ структуры себестоимости и объемов оказания услуги водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоснабжения устанавливаются органами местного самоуправления.

Установление предельных индексов для вышеуказанных тарифов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги». Орган местного самоуправления вносит предложение по установлению соответствующего предельного индекса в орган регулирования субъекта Российской Федерации. Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса. Расчет показателей критериев доступности и контроль за соблюдением условия доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги относится к полномочиям регионального регулирующего органа (РЭК Свердловской области).

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по водоснабжению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

Определение состава расходов на водоснабжение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг МУП ЖКХ «Черемышское» по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой представлено в таблице 11.

Таблица 11

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг

МУП ЖКХ «Черемышское» по водоснабжению

| № п/п | Наименование статей | Единица измерения | Период регулирования 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные характеристики системы водоснабжения |
| 1.1. | Мощность подъема |  |  |
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут. | 1,2 |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | 0,416 |
| 1.2. | Пропускная способность сооружений водоподготовки |  |  |
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут. |  |
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. |  |
| 1.3. | Пропускная способность сети |  |  |
| 1.3.1. | Установленная | тыс. м3/сут. | 1,2 |
| 1.3.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | 0,416 |
| 1.4. | Одиночная протяженность сети | км | 46,13 |
| 1.5. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | 9 |
| 1.5.1. | первого подъема | шт. | 9 |
| 1.6. | Износ сети | % | 75 |
| 1.7. | Количество аварий | ед. | 18 |
| 2. | Показатели производственной деятельности |
| 2.1. | Подъем воды, всего, в т.ч. | тыс. м3 | 152,0 |
| 2.1.1. | из поверхностных источников | тыс. м3 | - |
| 2.1.2. | из подземных источников | тыс. м3 | 152,0 |
| 2.2. | Покупка воды | тыс. м3 | - |
| 2.3. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м3 |  |
| 2.4. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. м3 |  |
| 2.5. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п.2.4./п.2.3. | % |  |
| 2.6. | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | 152,0 |
| 2.7. | Неучтенные расходы и потери воды | тыс. м3 |  |
| 2.8. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % |  |
| 2.9. | Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 152,0 |
| 2.9.1. | - на собственные нужды организации | тыс. м3 | 5,0 |
| 2.9.2. | - полезный отпуск потребителям, в т.ч.: | тыс. м3 | 147,0 |
| 2.9.2.1. | - для нужд населения | тыс. м3 | 109 |
| 3. | Финансовое обоснование |
| 3.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 547,28 |
| 3.2. | Реагенты | тыс. руб. | - |
| 3.3. | Амортизационные отчисления (арендная плата) | тыс. руб. | 21 |
| 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 170 |
| 3.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | - |
| 3.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 407 |
| 3.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 58 |
| 3.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 80 |
| 3.9. | Всего прямые | тыс. руб. | 1297,28 |
| 3.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 168 |
|  | цеховые | тыс. руб. | 48 |
|  | общеэксплуатационные | тыс. руб. | 120 |
| 3.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 1465,28 |
| 3.12. | Прибыль | тыс. руб. | - |
| 3.13. | Услуги | тыс. руб. | - |
| 3.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1465,28 |
| 4. | Планируемый тариф | руб.м3 | 9,64 |

В целом по услуге водоснабжения на 2010 год МУП ЖКХ «Черемышское» планируются затраты в размере 1 465,28 тыс. руб.

Объем полезного отпуска услуги водоснабжения планируется в размере 152,0 тыс. м3 в год, в т.ч.:

- полезный отпуск потребителям – 147,0 тыс. м3, в т.ч. для нужд населения – 109,0 тыс. м3.

Расход воды на собственные нужды складывается из расхода на технологические нужды (для промывки фильтров и отстойников), а также на хозяйственно-питьевые нужды организации. Расход воды на обслуживание производственных фондов, расположенных на территории и в производственных помещениях предприятия, определяется по показаниям средств измерений, установленных на трубопроводах. При отсутствии приборов учета расхода воды на собственные нужды, оценивают по нормативам правил технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей оборудования, а также по нормативам, принятым при проектировании сооружений.

Структура плановых затрат представлена на рисунке 14.

Рис. 14 Структура плановых затрат по услуге водоснабжения

Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги водоснабжения потребителям занимают затраты по электроэнергии – 37,3% (или 547,28 тыс. руб.). Затраты на оплату труда занимают в структуре плановых затрат долю в размере 27,8%.

На основе проведенных анализа финансового состояния МУП ЖКХ «Черемышское» и анализа структуры себестоимости и объемов полезного отпуска услуги водоснабжения потребителям, можно сделать вывод, что предприятие МУП ЖКХ «Черемышское» нуждается в проведении мероприятий, позволяющих сократить расходы по предоставлению услуги водоснабжения потребителям и улучшить свои показатели финансовой деятельности. Так как собственных средств предприятие не имеет, привлечение необходимых ресурсов планируется путем установления надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей. Кроме этого, для соблюдения  доступности услуги водоснабжения для потребителей планируется привлечение средств бюджетов всех уровней, включая федеральный, областной и местный.

Таким образом, реализация Инвестиционной программы является необходимой и целесообразной.

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 12.

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2020 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020 года составляет 24,401 млн. руб. В том числе за счет:

- надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей – 2,038 млн. руб.;

- собственных средств предприятия (амортизации) – 0,258 млн. руб.;

- за счет прибыли – 1,8 млн. руб.;

- средств бюджетов всех уровней (федеральный, областной, местный) – 20,305 млн. руб. (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области»)

Таблица 12

Организационный план реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель | Источник финансирования | Время выполнения | Затраты, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Мартынова | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Надбавка к тарифу | 2011 | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Модернизация водопроводной сети в д. Мартынова, D = 63 мм, L = 367 п.м. | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Средства бюджетов всех уровней | 2011-2012 | 0,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обустройство зоны санитарной охраны скважины | Обеспечение благоприятных условий для бесперебойного осуществления услуги водоснабжения в требуемом объеме и высокого качества, при их соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических правил и норм по отношению к водозабору | Средства бюджетов всех уровней | 2010 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Комарова | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Надбавка к тарифу | 2013 | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Модернизация водопроводной сети в д. Комарова, D = 63 мм, L = 743 п.м. | Обеспечение снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами | Средства бюджетов всех уровней | 2014-2016 | 1,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Боровлянское | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Надбавка к тарифу | 2015 | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Модернизация водопроводной сети, с. Боровлянское, L = 304 п.м. | Обеспечение снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами | Надбавка к тарифу | 2015-2017 | 0,487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проведение изыскательских работ для бурения скважины, разработка проектно-сметной документации, обустройство зоны санитарной охраны | Обеспечение благоприятных условий для бесперебойного осуществления услуги водоснабжения в требуемом объеме и высокого качества, при их соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических правил и норм по отношению к водозабору | Средства бюджетов всех уровней | 2017-2020 | 1,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Родина | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Надбавка к тарифу | 2017 | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Модернизация водопроводной сети в д. Родина, D = 89 мм, L = 453 п.м. | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям | Надбавка к тарифу | 2018-2020 | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Обустройство зоны санитарной охраны скважины, д. Родина | Обеспечение благоприятных условий для бесперебойного осуществления услуги водоснабжения в требуемом объеме и высокого качества, при их соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических правил и норм по отношению к водозабору | Средства бюджетов всех уровней | 2011 | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Тупицыно | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Надбавка к тарифу | 2011 | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Модернизация водопроводной сети в с. Тупицыно, D = 89 мм, L = 250 п.м. | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям | Надбавка к тарифу | 2012-2014 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети в п. Первомайский | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Амортизационные отчисления | 2010 | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Модернизация водонапорной башни Рожневского, с. Русаково | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Средства бюджетов всех уровней | 2010-2011 | 0,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Приобретение экскаватора ЭО-2621 | Обеспечение оборудованием для выполнения земляных работ, выполнение работ согласно технологического цикла | Прибыль предприятия | 2020 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Строительство пунктов очистки (фильтрования) воды перед подачей в распределительную сеть, 9 скважин | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Средства бюджетов всех уровней | 2012-2020 | 8,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Строительство водопроводной сети от новой скважины до с. Боровлянское, D = 110 мм, L = 2720 п.м. | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям | Средства бюджетов всех уровней | 2017-2020 | 2,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Строительство водопроводной сети в п. Первомайский, L = 1340 п.м. | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям | Средства бюджетов всех уровней | 2010-2012 | 2,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети, строительство водопроводной сети, с. Четкарино, L = 2018 мм | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества | Средства бюджетов всех уровней | 2013-2017 | 3,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всех уровней | Итого | 20,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу | Итого | 2,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизационные отчисления | Итого | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль предприятия | Итого | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 24,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 13.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу для потребителей Пышминского городского округа, а также за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного). Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления и прибыль. В данной программе предусмотрено финансирование мероприятий за счет амортизационных отчислений на сумму 0,258 млн. руб., за счет прибыли – 1,8 млн. руб. Расчет финансовых потребностей с указанием источника финансирования представлен в таблице 14.

Размер финансовых потребностей для реализации данной Инвестиционной программы составит за период с 2010 года по 2020 год 24,401 млн. руб.

Формирование денежных средств:

- за счет надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей  - 2,038 млн. руб.;

- за счет бюджетных средств – 20,305 млн. руб. (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области»);

- за счет амортизационных отчислений – 0,258 млн. руб.;

- за счет прибыли – 1,8 млн. руб.

Таблица 13

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Время выполнения | Затраты, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Мартынова | Надбавка к тарифу | 2011 | 0,068 |  | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Модернизация водопроводной сети в д. Мартынова, D = 63 мм, L = 367 п.м. | Средства бюджетов всех уровней | 2011-2012 | 0,560 |  | 0,3 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обустройство зоны санитарной охраны скважины | Средства бюджетов всех уровней | 2010 | 0,182 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Комарова | Надбавка к тарифу | 2013 | 0,143 |  |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Модернизация водопроводной сети в д. Комарова, D = 63 мм, L = 743 п.м. | Средства бюджетов всех уровней | 2014-2016 | 1,188 |  |  |  |  | 0,396 | 0,396 | 0,396 |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Боровлянское | Надбавка к тарифу | 2015 | 0,080 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Модернизация водопроводной сети, с. Боровлянское, L = 304 п.м. | Надбавка к тарифу | 2015-2017 | 0,487 |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,217 | 0,15 |  |  |  |
| 1.8 | Проведение изыскательских работ для бурения скважины, разработка проектно-сметной документации, обустройство зоны санитарной охраны | Средства бюджетов всех уровней | 2017-2020 | 1,824 |  |  |  |  |  |  |  | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в д. Родина | Надбавка к тарифу | 2017 | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |
| 1.10 | Модернизация водопроводной сети в д. Родина, D = 89 мм, L = 453 п.м. | Надбавка к тарифу | 2018-2020 | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,241 | 0,241 | 0,243 |
| 1.11 | Обустройство зоны санитарной охраны скважины, д. Родина | Средства бюджетов всех уровней | 2011 | 0,271 |  | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации водопроводной сети в с. Тупицыно | Надбавка к тарифу | 2011 | 0,048 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Модернизация водопроводной сети в с. Тупицыно, D = 89 мм, L = 250 п.м. | Надбавка к тарифу | 2012-2014 | 0,400 |  |  | 0,17 | 0,04 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети в п. Первомайский | Амортизационные отчисления | 2010 | 0,258 | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Модернизация водонапорной башни Рожневского, с. Русаково | Средства бюджетов всех уровней | 2010-2011 | 0,631 | 0,30 | 0,331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Приобретение экскаватора ЭО-2621 | Прибыль предприятия | 2020 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |
| 1.17 | Строительство пунктов очистки (фильтрования) воды перед подачей в распределительную сеть, 9 скважин | Средства бюджетов всех уровней | 2012-2020 | 8,100 |  |  | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 1.18 | Строительство водопроводной сети от новой скважины до с. Боровлянское, D = 110 мм, L = 2720 п.м. | Средства бюджетов всех уровней | 2017-2020 | 2,176 |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 0,620 | 0,620 | 0,616 |
| 1.19 | Строительство водопроводной сети в п. Первомайский, L = 1340 п.м. | Средства бюджетов всех уровней | 2010-2012 | 2,144 | 0,714 | 0,715 | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети, строительство водопроводной сети, с. Четкарино, L = 2018 мм | Средства бюджетов всех уровней | 2013-2017 | 3,229 |  |  |  | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,389 |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всех уровней | Итого | 20,305 | 1,196 | 1,617 | 1,875 | 1,610 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,065 | 1,976 | 1,976 | 1,972 |
|  | Надбавка к тарифу | Итого | 2,038 | 0,00 | 0,116 | 0,170 | 0,183 | 0,190 | 0,200 | 0,217 | 0,237 | 0,241 | 0,241 | 0,243 |
|  | Амортизационные отчисления | Итого | 0,258 | 0,258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прибыль предприятия | Итого | 1,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
|  | ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 24,401 | 1,454 | 1,733 | 2,045 | 1,793 | 2,196 | 2,206 | 2,223 | 2,302 | 2,217 | 2,217 | 4,015 |

Таблица 14

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с указанием источников финансирования млн. руб. (период реализации 2010-2020 гг.)

| № п/п | Источники | Финансовые потребности, млн. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | За счет надбавки к тарифу | 2,038 | 0,00 | 0,116 | 0,17 | 0,183 | 0,19 | 0,20 | 0,217 | 0,237 | 0,241 | 0,241 | 0,243 |
| 2. | За счет тарифа на подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Собственные средства предприятия, в т.ч: | 2,058 | 0,258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
|  | -прибыль | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
|  | -амортизационные отчисления | 0,258 | 0,258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Привлеченные средства | 20,305 | 1,196 | 1,617 | 1,875 | 1,610 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,065 | 1,976 | 1,976 | 1,972 |
| 4.1. | Заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Средства бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) | 20,305 | 1,196 | 1,617 | 1,875 | 1,610 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,065 | 1,976 | 1,976 | 1,972 |
| 4.3. | Средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3.8. контрольные показатели инвестиционной программы

# Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы МУП  ЖКХ «Черемышское» выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1). Перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2). Созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3). Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

4). Объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

## 3.9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ

Одним из источников финансирования мероприятий Инвестиционной программы является надбавка к планируемым тарифам на услугу холодного водоснабжения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу холодного водоснабжения.

Учитывая возможную индексацию в 2010-2020 гг., выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услугу холодного водоснабжения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении № 1.

Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу холодного водоснабжения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении № 2.

В соответствии с расчетом Приложения № 2, изменение размера оплаты населением услуги холодного водоснабжения с учетом надбавки за период 2010-2020 гг. будет составлять от 1,68 до 5,63 руб. с 1 человека в месяц.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить:

- повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания, снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства;

- стабильное обеспечение населения питьевой водой равномерно в течение суток.

## 3.10. оценка эффективности Инвестиционной программы

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе – проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом, под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:

- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;

- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;

- моделирование потоков платежей;

- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;

- достижение положительного и максимального эффекта;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет всех наиболее существенных последствий проекта – как экономических, так и неэкономических;

- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;

- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.

Финансовая реализуемость проекта – наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:

I = d + h + r,

где 	d – норма доходности, %;

h – равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;

r – рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками – показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов  интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 15.

Таблица 15

Данные для расчета эффективности Инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основная деятельность |
| 1.1. | Доходы по основной деятельности, млн. руб. | 1,47 | 1,67 | 1,80 | 1,88 | 1,95 | 2,04 | 2,12 | 2,20 | 2,26 | 2,33 | 2,39 | 22,11 |
| 1.1.1. | Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб. | 1,47 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,97 | 2,02 | 2,08 | 2,15 | 20,07 |
|  | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб. | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 1 672,0 |
|  | Тариф ожидаемый без НТ, руб./м.куб. | 9,64 | 10,22 | 10,73 | 11,16 | 11,60 | 12,07 | 12,55 | 12,93 | 13,31 | 13,71 | 14,13 |  |
| 1.1.2. | Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб. | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 2,04 |
|  | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб. | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 1 672,0 |
|  | Надбавка к тарифу, руб./м.куб. | 0,00 | 0,76 | 1,12 | 1,20 | 1,25 | 1,32 | 1,43 | 1,56 | 1,59 | 1,59 | 1,60 |  |
| 1.2. | Расходы по основной деятельности, млн. руб. | 1,47 | 1,23 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,55 | 1,58 | 15,63 |
| 1.2.1. | Себестоимость продукции, млн. руб. | 1,47 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 13,13 |
|  | Удельные расходы, руб./м.куб. | 9,64 | 6,91 | 7,10 | 7,29 | 7,48 | 7,68 | 7,82 | 7,94 | 8,06 | 8,18 | 8,28 |  |
| 1.2.2. | Налог на прибыль, млн. руб. | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 1,39 |
| 1.2.3. | Использование чистой прибыли, млн. руб. | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 1,11 |
|  | Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,44 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 6,48 |
| 2. | Инвестиционная деятельность |
| 2.1. | Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 1,454 | 1,733 | 2,045 | 1,793 | 2,196 | 2,206 | 2,223 | 2,302 | 2,217 | 2,217 | 4,015 | 24,401 |
|  | Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб. | -1,45 | -1,73 | -2,05 | -1,79 | -2,20 | -2,21 | -2,22 | -2,30 | -2,22 | -2,22 | -4,02 | -24,40 |
| 3. | Финансовая деятельность |
| 3.1. | Доходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 1,196 | 1,617 | 1,875 | 1,610 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,065 | 1,976 | 1,976 | 1,972 | 20,305 |
|  | Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб. | 1,196 | 1,617 | 1,875 | 1,610 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,065 | 1,976 | 1,976 | 1,972 | 20,305 |
|  | Кредитные средства, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Расходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Возврат кредита, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Уплата процентов по кредитам, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб. | 1,20 | 1,62 | 1,88 | 1,61 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,07 | 1,98 | 1,98 | 1,97 | 20,3 |
| 4. | Чистый доход, млн. руб. | -0,26 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | -1,23 | 2,39 |
| 5. | Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб. | -0,26 | 0,06 | 0,42 | 0,79 | 1,19 | 1,62 | 2,08 | 2,57 | 3,08 | 3,62 | 2,39 |  |
| 6. | Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5% | 1,000 | 0,866 | 0,750 | 0,649 | 0,562 | 0,487 | 0,421 | 0,365 | 0,316 | 0,273 | 0,237 |  |
| 7. | Чистый дисконтированный доход, млн. руб. | -0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | -0,29 | 1,35 |
| 8. | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб. | -0,26 | 0,02 | 0,29 | 0,53 | 0,75 | 0,96 | 1,16 | 1,33 | 1,49 | 1,64 | 1,35 |  |

1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы – 11 лет.

2. Чистый доход – 2,39 млн. руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

ЧДД = 1,35 млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

Поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

Индекс доходности затрат равен 1,06, инвестиционный проект эффективен.

Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей Пышминского городского округа услугой питьевого водоснабжения в необходимом количестве, привести качество питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности, а также обеспечить бесперебойность предоставления услуги холодного водоснабжения, сократить количество аварий, в результате которых приходится отключать систему водоснабжения потребителей. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит качественно улучшить водоснабжение потребителей, повысит уровень надежности системы водоснабжения в целом, а также значительно уменьшит загрязнение окружающей среды. Это позволит сократить негативное влияние на экологическую обстановку городского округа. Предусматривается приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам. Также выполнение мероприятий данной Инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоснабжения потребителям Пышминского городского округа в соответствии с международным стандартом «ISO 24510:2007. Виды деятельности, связанные с водоснабжением и сточными водами. Руководящие указания по оценке и улучшению услуг для пользователей». Таким образом, обеспечивается экологическая эффективность проекта Инвестиционной программы.

Показателями производственной эффективности, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:

-  обеспечение надежности работы системы водоснабжения, в том числе сокращение потерь воды до 10 % от величины общего подъема воды;

- сокращение степени износа трубопроводов водоснабжения на 42,0%;

- сокращение аварийности системы водоснабжения на 24,2%.

## 3.11. ОЦЕНКА возможных рискОВ при реализации инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла ит.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. № ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

- конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

- непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) ит.д.;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

- нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

- финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

- неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:

- техническими, технологическими и организационными решениями;

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 4%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной программе предусмотрены следующие источники финансирования: надбавка к тарифу на услугу водоснабжения, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления, прибыль), средства бюджетов всех уровней (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП).

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 16.

Таблица 16

| Источник финансирования Инвестиционной программы | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Значимость риска (0-1) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу | 20% | 0,0835 | 0,016 |
| Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) | 10% | 0,0106 | 0,0011 |
| Собственные средства предприятия (прибыль) | 30% | 0,0738 | 0,022 |
| Средства бюджетов всех уровней | 80% | 0,8321 | 0,665 |

Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.

На основании проведенной экспертной оценки можно сделать вывод, что наибольшим риском обладает финансирование мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетного источника.

Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация городского округа) и организацией коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

## 3.12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» определяет основные направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса Пышминского городского округа, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ в водоресурсной сфере.

Данный проект Инвестиционной программы разработан на основе технического задания и представлен на утверждение в представительный орган городского округа в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Финансирование мероприятий инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (в рамках программы «Чистая вода» Свердловской области (постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП)  и внебюджетных источников.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма установления надбавки к тарифу.

Установление надбавки к тарифу на услугу холодного водоснабжения необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоснабжения;

- полное возмещение затрат организации МУП ЖКХ «Черемышское», связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги холодного водоснабжения после установления надбавки к тарифу на услугу холодного водоснабжения.

Предприятием МУП ЖКХ «Черемышское» выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 24,401 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению, в части установления надбавки к тарифу, средств бюджетов всех уровней, а также собственных средств предприятия (в т.ч. амортизационных отчислений и прибыли).

Источники финансирования МУП ЖКХ «Черемышское» были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги водоснабжения, а также с учетом достижения поставленных задач  в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа  путем повышения качества оказываемой услуги водоснабжения;

- внедрением современной технологии обработки воды;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде.

Достижение поставленных задач в условиях развития Пышминского городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП ЖКХ «Черемышское».

Предложения о размерах  надбавки к тарифу

на услугу холодного водоснабжения

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2020 года на сумму 24,401 млн. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу на услугу холодного водоснабжения, а также за счет средств бюджетов всех уровней и собственных средств предприятия (амортизационных отчислений и прибыли).

За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 2,038 млн. руб. (расчет надбавки к тарифу приведен в Приложении № 3).

За счет средств бюджетов всех уровней – 20,305 млн. руб.

За счет амортизационных отчислений – 0,258 млн. руб.

За счет прибыли – 1,8 млн. руб.

Установление надбавки к тарифу на услугу водоснабжения планируется с 2011 года.

В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями).

Проект Инвестиционной программы является:

1). Эффективным, т.к. индекс доходности инвестиций больше 1 – 1,05.

2). Доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги холодного водоснабжения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 5,63 руб. с 1 чел. в месяц.

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 | 0,76 | 1,12 | 1,20 | 1,25 | 1,32 | 1,43 | 1,56 | 1,59 | 1,59 | 1,60 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# приложения 1-4. расчетные таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы по отрасли водоснабжения |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Период реализации Инвестиционной программы |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Действующий тариф | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | руб/м3 | 9,64 | 10,22 | 10,73 | 11,16 | 11,60 | 12,07 | 12,55 | 12,93 | 13,31 | 13,71 | 14,13 |
| 3. | Изменение тарифа с учетом инфляции | % |  | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4. | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу | млн. руб. (без НДС) |  | 0,116 | 0,170 | 0,183 | 0,190 | 0,200 | 0,217 | 0,237 | 0,241 | 0,241 | 0,243 |
| 5. | Объем полезного отпуска продукции (услуг) | тыс. м3 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| 6. | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения (стр. 4 / стр. 5) | руб/м3 |  | 0,76 | 1,12 | 1,20 | 1,25 | 1,32 | 1,43 | 1,56 | 1,59 | 1,59 | 1,60 |
| 7. | Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр. 2 + стр. 6) | руб/м3 | 9,64 | 10,98 | 11,85 | 12,36 | 12,85 | 13,39 | 13,98 | 14,49 | 14,90 | 15,30 | 15,73 |
| 8. | Темп роста тарифа к предыдущему | % | 11,3 | 13,9 | 15,9 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 15,8 | 15,4 | 15,3 | 14,9 | 14,7 |

|  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение размера оплаты населением услуги водоснабжения в рублях |  |
|  | № п/п | Период | Водоснабжение |  |
|  |  |  | тариф с учетом надбавки | размер оплаты с учетом норматива потребления 4,2 м3/мес. с человека | Изменение, руб. |  |
|  | 1 | 2011 г. | 10,98 | 46,12 | 5,63 |  |
|  | 2 | 2012 г. | 11,85 | 49,77 | 3,65 |  |
|  | 3 | 2013 г. | 12,36 | 51,91 | 2,14 |  |
|  | 4 | 2014 г. | 12,85 | 53,97 | 2,06 |  |
|  | 5 | 2015 г. | 13,39 | 56,24 | 2,27 |  |
|  | 6 | 2016 г. | 13,98 | 58,72 | 2,48 |  |
|  | 7 | 2017 г. | 14,49 | 60,86 | 2,14 |  |
|  | 8 | 2018 г. | 14,90 | 62,58 | 1,72 |  |
|  | 9 | 2019 г. | 15,30 | 64,26 | 1,68 |  |
|  | 10 | 2020 г. | 15,73 | 66,07 | 1,81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей |
| № п\п | Наименование объекта |  | ВСЕГО |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге водоснабжения, тыс. руб. | 116,0 | 170,0 | 183,0 | 190,0 | 200,0 | 217,0 | 237,0 | 241,0 | 241,0 | 243,0 | 2038,0 |
| 2 | Объем полезного отпуска, тыс. куб. м | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 1520,00 |
| 3 | Надбавка к тарифу, руб./куб. м | 0,76 | 1,12 | 1,20 | 1,25 | 1,32 | 1,43 | 1,56 | 1,59 | 1,59 | 1,60 | 1,34 |

Приложение 5

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

# МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ»

# ПЫШМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# по обеспечению услуг водоснабжения питьевой водой на 2010 г.

# ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

| № п/п | Наименование статей | Единица измерения | Период регулирования 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные характеристики системы водоснабжения |
| 1.1. | Мощность подъема |  |  |
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут. | 1,2 |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | 0,416 |
| 1.2. | Пропускная способность сооружений водоподготовки |  |  |
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут. |  |
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. |  |
| 1.3. | Пропускная способность сети |  |  |
| 1.3.1. | Установленная | тыс. м3/сут. | 1,2 |
| 1.3.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | 0,416 |
| 1.4. | Одиночная протяженность сети | км | 46,13 |
| 1.5. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | 9 |
| 1.5.1. | первого подъема | шт. | 9 |
| 1.6. | Износ сети | % | 75 |
| 1.7. | Количество аварий | ед. | 18 |
| 2. | Показатели производственной деятельности |
| 2.1. | Подъем воды, всего, в т.ч. | тыс. м3 | 152,0 |
| 2.1.1. | из поверхностных источников | тыс. м3 | - |
| 2.1.2. | из подземных источников | тыс. м3 | 152,0 |
| 2.2. | Покупка воды | тыс. м3 | - |
| 2.3. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м3 |  |
| 2.4. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. м3 |  |
| 2.5. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п.2.4./п.2.3. | % |  |
| 2.6. | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | 152,0 |
| 2.7. | Неучтенные расходы и потери воды | тыс. м3 |  |
| 2.8. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % |  |
| 2.9. | Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 152,0 |
| 2.9.1. | - на собственные нужды организации | тыс. м3 | 5,0 |
| 2.9.2. | - полезный отпуск потребителям, в т.ч.: | тыс. м3 | 147,0 |
| 2.9.2.1. | - для нужд населения | тыс. м3 | 109 |
| 3. | Финансовое обоснование |
| 3.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 547,28 |
| 3.2. | Реагенты | тыс. руб. | - |
| 3.3. | Амортизационные отчисления (арендная плата) | тыс. руб. | 21 |
| 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 170 |
| 3.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | - |
| 3.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 407 |
| 3.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 58 |
| 3.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 80 |
| 3.9. | Всего прямые | тыс. руб. | 1297,28 |
| 3.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 168 |
|  | цеховые | тыс. руб. | 48 |
|  | общеэксплуатационные | тыс. руб. | 120 |
| 3.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 1465,28 |
| 3.12. | Прибыль | тыс. руб. | - |
| 3.13. | Услуги | тыс. руб. | - |
| 3.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1465,28 |
| 4. | Планируемый тариф | руб.м3 | 9,64 |

# Footnotes

Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника