# Приложение №2 к решению Думы Пышминского                                                                                                                                                     городского округа «О внесении изменений в                                                                                                                                                      Правила землепользования и застройки                                                                                                                                            Пышминского городского округа»                                                                                                                                     от 29 апереля 2014 г.  № 58

| Виды параметров и единицы измерения | Значения параметров применительно к основным разрешенным видам использования недвижимости |
| --- | --- |
|  |  | минимальные | максимальные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предельные параметры земельных участков на территориях жилой застройки |  |  |  |
| для индивидуального жилищного строительства: - отдельно стоящий дом - блокированные дома | кв.м | 700 700 | 2500 2500 |
| на реконструируемых территориях индивидуальной жилой застройки: - отдельно стоящий дом - блокированные дома (на каждую квартиру, часть дома) | кв.м | 150 150 | 2500 2000 |
| Ширина участка вдоль фронта улицы - отдельно стоящий дом - блокированные дома | м | 20 40 | 50 50 |
| Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков |  |  |  |
| Коэффициент застройки участка |  | 0,3 | 0,3 |
| Коэффициент плотности застройки |  | 0,6 | 0,6 |
| Отступ основных строений от передней границы участка | м | по линии застройки | 5 |
| Отступы строений от боковых границ участка: - основного строения - от постройки для содержания скота и птицы - прочих строений (гараж, баня и пр.) | м м м | 3 4 1 | - - - 0 – в случае блокировки строений |
| Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках | м | 6 | - |
| Высота строений (до конька крыши) | м | - | 13,6 |
| Высота стен строений (до верха плоской кровли) | м | - | 9,6 |